| 产 品 规 格 书 Product Specification |
| --- |
| 客户名称： |  |
| 产品型号： | RRFT1000-60W5050 |
| 产品名称： | 柔性发光灯条 |
| 产品描述： | 60灯5050套管防水柔性发光灯条 |
| 客户确认 | 核准 | 审核 | 制作 |
| 深圳市中正零度光电有限公司 Shenzhen RIGHTLEDS CO.,LTD 地址：深圳市宝安区石岩镇明金海综合楼8-12F Address: 8-12F Complex building Mingjinhai Shiyan Town,Bao'anDistrict ,Shenzhen |

一、产品特点：

高亮度。采用品牌LED光源芯片，亮度高； 能耗低。同等亮度，功耗和发热量比同类产品更低； 防水性能好：采用全封套管+滴胶，防水级别达到IP67； 使用寿命长。散热快、光衰小，比同类产品性能更稳定，寿命高达2.5万小时以上； 安装、维护简单。可任意弯折，背面贴胶，正负外接线头少，串并接法简单，日常维护容易。

二、应用范围：

1．招牌，广告，灯箱；大型卖场、连锁便利店； 2．展览馆、图书馆、学校、工厂、机场、停车场等公共照明。

三、光参数：

`光电参数 型号 LED光源 发光颜色 色温(K) 电压( V ) 功率( W ) 光通量 ( LM ) 光效(LM/W) 发光角度 ( °) RRFT1000-60W5050 SMD5050 正白 6000-7000 12 14.4 1085 75 125 7000-8000 冷白 9000-12000 其它参数 标准级联数（M） 外壳材质 驱动方式 重量 （5M/g） 质保期 工作环境（℃） 储存温度（℃） 防护等级 5 PVC套管 恒压12V 135 2年 -25-+60 -25-+60 IP67 备注：① 测试环境温度为 25±2℃； ② 以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据。

四、光斑图及配光曲线图：

光斑图                                     配光曲线

五、外形尺寸图（单位：mm）：

六、连接示意图：

七、安装说明：

安装产品之前，确保安装表面清洁干净； 采用连接示意图中方案（单端供电）时：灯条标准联级数量5M，不可超量串接； 灯条安装时先将灯条底部背胶的离型纸撕下，贴到灯箱或广告标识内初步固定，然后可以采用灯条两边打玻璃胶的方式固定； 当灯条与灯条需要连接时，先用斜口钳居中剪断两灯条间的电源线，剥皮10mm左右，并将对应颜色（红白相间线接电源正极，白色线接电源负极）线剥皮部分的导线拧成一股，然后拧入接线头进行绝缘防护，最后检验电源线拧入接线头后的导通性和牢靠性，以徒手不能将电源线从接线头拔出为宜； 当尾端灯条有线材导体裸露时，先用斜口钳将两根电源线剥皮约10mm，并拧入接线头进行绝缘防护； 为保证防水和防腐，电源线拧入接线头后，建议用单组份硅胶（或者用中性玻璃胶，或者用防水脂）注入接线头，覆盖电源线的裸露铜线进行防护； 灯条不可完全裸露在户外使用，请勿带电触摸、带电作业； 建议使用通过了相关安规认证的开关电源（带短路保护，过压保护，过流保护）。

八、包装说明：

每个纸箱装入400M灯条； 纸箱尺寸：500*315*350； 净重（NW）：7.6（1±10％）kg； 毛重（GW）：8.6（1±10％）kg； 上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。 【注意事项】 1．运输和搬运时注意轻拿轻放； 2．不可在有腐蚀，易燃易爆的地方应用； 3．为了避免电击危险，在安装，调试和搬移的过程中请切断电源，； 4．不可安装在靠近热源的地方，以免灯具温度升高，损害灯具； 5．确保所有接头正确可靠连接； 6．未经允许，不得私自打开产品的封盖； 7．连接安装或拆卸维修时，要断开电源； 8．对本产品有任何疑问之处，请向本公司持有资格证书的工程师咨询。