| 产 品 规 格 书 Product Specification |
| --- |
| 客户名称： |  |
| 产品型号： | RYBT400C-6W3535 |
| 产品名称： | 3535侧发光灯条 |
| 产品描述： | 6颗3535贴片LED，加透镜，供电24V，恒流 |
| 客户确认 | 核准 | 审核 | 制作 |
| 深圳市中正零度光电有限公司 Shenzhen RIGHTLEDS CO.,LTD 地址：深圳市宝安区石岩镇明金海综合楼8-12F Address: 8-12F Complex building Mingjinhai Shiyan Town,Bao'anDistrict ,Shenzhen |
| 一、产品特点： |
| 采用恒流24V供电，采用恒流电路，灯珠电流稳定，灯珠寿命更长； 采用品牌3535贴片LED，亮度光效高； 采用导热系数高铝基板，散热好，光衰小，寿命长； 灯体采用优良超导热航空铝材，高倍散热设计； 采用20AGW号电线，电流损耗小； LED加透镜，使光更加聚中，达到最佳视角； 采用外置电源，电源功率因数高，转换效率高，稳定性好； |
| 二、应用范围： |
| 1，广泛应用于5-20CM厚度广告灯箱照明设施： 2．城市公交车站台，大型卖场、连锁便利店； 3．办公室、会议室等办公楼内照明； 4．展览馆、图书馆、学校、工厂、机场、停车场等公共照明； |
| 三、光源参数： |
| `光电参数 型号 LED光源 发光颜色 色温 电压( V ) 功率( W ) 光通量 ( LM ) 光效(LM/W) 发光角度 ( °) RYFT400C-6W3535 SMD3535 白光 9000-11000K 24 12 985lm 82 10X30° 其它参数 标准级联数（PCS） 透镜材料 驱动方式 重量 （1pcs/g） 质保期 工作环境（℃） 储存温度（℃） 防护等级 5（两头供电） PC 恒流24V 70 2年 -25-+60 -25-+60 IP64 备注：1 测试环境温度为 25±2℃； 2以上为积分球实际测试数据； |
| 四、光斑图及配光曲线图： |

光斑图                                       配光曲线

五、外形尺寸图（单位：mm）：

六、连接示意图：

七、安装说明：

安装产品之前，确保安装表面清洁干净； 电源主线要求大于6平方mm； 采用连接示意图中方案（两端供电）时：灯条标准联级数量5pcs，不可超量串接。用户也可以根据实际需求单个剪断； 灯条安装时先将模组底部背胶的离型纸撕下，贴到灯箱或广告标识内初步固定，然后可以采用模组两边打玻璃胶的方式固定，也可以打螺丝固定； 当灯条与灯条需要连接时，先用斜口钳居中剪断两模组间的电源线，剥皮10mm左右，并将对应颜色（红线接电源正极，白色线接电源负极）线剥皮部分的导线拧成一股，然后拧入接线头进行绝缘防护，最后检验电源线拧入接线头后的导通性和牢靠性，以徒手不能将电源线从接线头拔出为宜； 当尾端灯条有线材导体裸露时，先用斜口钳将两根电源线剥皮约10mm，并拧入接线头进行绝缘防护； 为保证防水和防腐，电源线拧入接线头后，建议用单组份硅胶（或者用中性玻璃胶，或者用防水脂）注入接线头，覆盖电源线的裸露铜线进行防护； 灯条不可完全裸露在户外使用，请勿带电触摸、带电作业； 建议使用通过了相关安规认证的开关电源（带短路保护，过压保护，过流保护）。

八、包装说明：

每个纸箱装入500pcs模组； 纸箱尺寸：1120*320*390； 上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。

【注意事项】 1．运输和搬运时注意轻拿轻放； 2．不可在有腐蚀，易燃易爆的地方应用； 3．为了避免电击危险，在安装，调试和搬移的过程中请切断电源，； 4．不可安装在靠近热源的地方，以免灯具温度升高，损害灯具； 5．确保所有接头正确可靠连接； 6．未经允许，不得私自打开产品的封盖； 7．连接安装或拆卸维修时，要断开电源； 8．对本产品有任何疑问之处，请向本公司持有资格证书的工程师咨询。